## Slide 1
计算机网络之探赜索隐
主讲人：聂兰顺

## Slide 2
Rdt 2.1和2.2
本讲主题
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：聂兰顺
2

## Slide 3
 如果ACK/NAK消息发生错误/被破坏(corrupted)会怎么样？  为ACK/NAK增加校验和，检错并纠错
 发送方收到被破坏ACK/NAK时不知道接收方发生了什么，添加额外的控制消 息
 如果ACK/NAK坏掉，发送方重传
 不能简单的重传：产生重复分组
Rdt 2.0有什么缺陷？
stop and wait
Sender sends one packet, then waits for receiver response
. 序列号(Sequence number): 发送方给每个分组增加序列号
. 接收方丢弃重复分组
 如何解决重复分组问题？
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：聂兰顺
3

## Slide 4
rdt_rcv(rcvpkt) && ( corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt) ) udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
Λ
Rdt 2.1: 发送方, 应对ACK/NAK破坏
Wait for ACK or NAK 0
Wait for
call 1 from above rdt_send(data)
sndpkt = make_pkt( 1, data, checksum) udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && ( corrupt(rcvpkt) || isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
计算机网络 之 探赜索隐
Wait for
call 0 from
above
udt_send(sndpkt)
udt_send(sndpkt)
主讲人：聂兰顺
Wait for ACK or NAK 1
rdt_send(data)
Λ
4

## Slide 5
Rdt 2.1: 接收方, 应对ACK/NAK破坏
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) && has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) && has seq0(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK,chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
计算机网络 之 探赜索隐
Wait for
Wait for 0 from below
&& has_seq1(rcvpkt)
主讲人：聂兰顺
_
_
1 from below
5

## Slide 6
发送方：
为每个分组增加了序列号
两个序列号(0, 1)就够用，为什么 ?
需校验ACK/NAK消息是否发生错 误
状态数量翻倍
状态必须“记住 ”“当前 ”的分组 序列号
接收方
需判断分组是否是重复
当前所处状态提供了期望收到分组 的序列号
注意：接收方无法知道ACK/NAK 是否被发送方正确收到
Rdt 2.1 vs. Rdt 2.0
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：聂兰顺
6

## Slide 7
我们真的需要两种确认消息(ACK + NAK)吗？
与rdt 2.1功能相同，但是只使用ACK
如何实现？
>接收方通过ACK告知最后一个被正确接收的分组
>在ACK消息中显式地加入被确认分组的序列号
发送方收到重复ACK之后，采取与收到NAK消息相同的动作
>重传当前分组
Rdt 2.2: 无NAK消息协议
计算机网络 之 探赜索隐
主讲人：聂兰顺
7

## Slide 8
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt) …
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
计算机网络 之 探赜索隐 主讲人：聂兰顺 8
Rdt 2.2 FSM片段
rdt_rcv(rcvpkt) && ( corrupt(rcvpkt) || isACK(rcvpkt,1) ) udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt) && isACK(rcvpkt,0)
Λ
……
……
Wait for ACK
0
sender FSM
fragment
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt)) udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
Wait for 0 from below
receiver FSM fragment
Wait for
call 0 from
above
udt_send(sndpkt)
C

## Slide 9
谢 谢！